# КОМПЛЕКТ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# по КР-3411/1Д, для измерения углекислого газа в установках оглушения углекислым газом.

1. Назначение и область применения КГО.

# 1.1. Комплект газоаналитического оборудования (КГО) по КР-3411/1Д предназначен для непрерывного измерения концентрации углекислого газа (СО2) в усановках глушения углекислым газом (СО2) , индикации измеренных значений на дисплее прибора и выдачи управляющих сигналов  управления подачи СО2.

1.2. Область применения КГО –  мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой отрасли.

2. Выполняемые функции.

# 2.1. КГО  по КР-3411/1Д обеспечивает выполнение следующих функций:

# - забор пробы из камеры глушения и ее транспортирование к шкафу газоаналитическому;

# -  очистку пробы от влаги и механических  примесей, поддержание стабильного расхода пробы через газоанализатор;

# -  непрерывное измерение концентрации СО2 и индикацию измеренных значений на цифровом табло газоанализатора;

# - передачу информации об измеренных значения, выходные сигналы (4-20)мА, RS-485$

# - выдачу управляющих сигналов(«сухой» контакт)  на устройство подачи газа в камеру глушения.

# 3. Состав КГО.

3.1. Шкаф газоаналитический в составе:

| № п/п | Наименование оборудования | Обозначение оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Шкаф IP65 | RizuBox-C-W2 | 1 | 600*1000*500 |
| Устройства отбора пробы и пробоподготовки. |
| 3.1.2 | Система принудительного отбора и очистки пробы |  | 1 |  |
| 3.1.3 | Газоанализатор инфракрасный | ГАММА-100 | 1 |  |

4. Основные технические характеристики КГО.

| № п/п | Параметры | Ед. измерения | Значение | Каким оборудованием обеспечивается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие характеристики |
| 4.1.1 | Напряжение питания | В | 220+22-33, 50 Гц |  |
| 4.1.2 | Потребляемая мощность, не более | ВА | 150 |  |
| 4.1.3 | Исполнение |  | общепромышленное | Для ШГА |
| 4.1.4 | Принцип действия |  | оптико-акустический | ГАММА-100 |
| Метрологические характеристики |
| 4.1.5 | Диапазоны измерения | СО2 | % | 0-100 | ГАММА-100 |
| Выходные сигналы (шкаф управления) |
| 4.1.6 | Отображение концентрации | Цифровая (жк индикатор) | ГАММА-100 |
| 4.1.7 | Сигналы цифрового интерфейса | RS-485 (ModBus) |  |
| 4.1.8 | Унифицированный токовый выход | 4 – 20 мА |  |
| 4.1.9 | «Сухой» контакт реле: Порог 1 Порог 2 | 220В 1А |  |