# КОМПЛЕКТ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  МЕСТО

# оператора котельной».

# (АРМ  ОК).

1. Назначение и область применения  «АРМ ОК».

# 1.1.  Комплект газоаналитического оборудования КГО «АРМ ОК» предназначен для  регулирования процессов горения на котлах, работающих  на природном газе.

1.2. Область применения КГО –  котельные различных форм собственности, работающие на природном газе.

# 2. Выполняемые функции.

# 2.1. КГО «АРМ ОК» обеспечивает выполнение следующих функций:

# - непрерывное измерение угарного газа (СО) и кислорода (О2) в дымовых газах котлов;

# - непрерывное измерение температуры окружающего воздуха и теплоносителя;

# - передачу информации о измеренных значениях на ПЭВМ;

# - ввод данных с режимной карты каждого из котла;

# - сравнение измеренных значений концентраций СО и О2 по в отдельности каждому котлу с параметрами, приведенными в режимной карте на данный котел;

# -  выцдачу управляющих команд оператору в случае несоответствия режима работы котла параметрам режимной карты (команды выдаются в качестве сообщений на экране ПЭВМ, как отдельная опция – речевые сообщения);

# - контроль по концентрациям СО и О2 за воостановлением режима работы котла.

# 3. Состав КГО.

| № п/п | Наименование оборудования | Обозначение оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Газоанализатор АКВТ-03 |  |  | по количеству котрлов в котельной |
| 3.1.2 | Блок пробоотбора |  |  |  |
| 3.1.3 | Адаптер передачи данных RS485 - USB |  | 1 |  |
| 3.1.4 | ПЭВМ |  | 1 |  |
| 3.1.5 | Программное обеспечение |  | 1 |  |

3. Основные технические характеристики КГО.

| № п/п | Параметры | Ед. измерения | Значение | Каким оборудованием обеспечивается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие характеристики |
| 3.1.1 | Напряжение питания | В | 220+22-33, 50 Гц |  |
| 3.1.2 | Потребляемая мощность, не более | ВА | 450 | на каждую точку контроля |
| 3.1.3 | Исполнение |  | общепромышленное |  |
| 3.1.4 | Принцип действия |  | О2 – циркониевый; СО - термокаталитический | АКВТ-03 |
| Метрологические характеристики |
| 3.1.5 | Диапазоны измерения | О2 | % | 0-23 | АКВТ-03 |
|  |  | СО | ррм | 0-1000 |  |
| Выходные сигналы |
| 3.1.6 | Отображение концентрации | Цифровая (жк индикатор газоанализатора) ПЭВМ |  |
| 3.1.7 | Сигналы цифрового интерфейса | RS-485 (ModBus) |  |
| 3.1.8 | Унифицированный токовый выход | 4 – 20 мА |  |